ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕРХНЕСВЕЧНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КАШАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 г.г.

# И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2029 г.

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Верхнесвечниковское сельское поселение» Кашарского района на 2012-2014 гг. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Генеральный план муниципального образования «Верхнесвечниковское сельское поселение» Кашарского района Ростовской области; - Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Решение коллегии Администрации области от 14.12.2009 № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области»; -Решением Собрания депутатов Верхнесвечниковского сельского поселения от 20.08.2007г № 65 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Верхнесвечниковское сельское поселение» - Постановление Администрации Верхнесвечниковского сельского поселения № 38 от 27.08.2009 г. - О порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ |
| Заказчик Программы | Администрация Верхнесвечниковского сельского поселения Кашарского района. |
| Разработчик | Администрация Верхнесвечниковского сельского поселения Кашарского района. |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Верхнесвечниковское сельское поселение" Кашарского района Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Верхнесвечниковское сельское поселение» Кашарского района. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Верхнесвечниковское сельское поселение» Кашарского района. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Верхнесвечниковское сельское поселение» Кашарского района. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2012-2014г.г. и план до 2029 г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит 2012 год.-0 тыс. руб. 2013 год.- 0 2014 год -0 План до 2029 года – 0,0 тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Верхнесвечниковского сельского поселения Кашарского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов. 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг; - повышение надёжности работы, системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения. |

# Введение

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Верхнесвечниковское сельское поселение» Кашарского района. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса поселения.

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы газоснабжения.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 5. Комплексное развитие системы водоотведения.

Раздел 6. Комплексное развитие системы электроснабжения.

Раздел 7. Сети связи.

Раздел 8. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Верхнесвечниковское сельское поселение»

Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; в соответствии с разработанной ранее проектно-сметной документацией определены объемы модернизации и нового строительства, определен необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет 0,0 тыс. руб.

Потребность финансовых ресурсов необходимых для реализации развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнесвечниковского сельского поселения на период с 2012 до 2014гг. составляет 0,0 тыс.руб.;

В перспективе развития в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусмотренными Генеральным планом Верхнесвечниковского сельского поселения, объем финансирования развития системы инженерной инфраструктуры города до 2029г.- 0,0 тыс. руб .

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Верхнесвечниковское сельское поселение» Кашарского района. На период с 2012 до 2014г.г. и перспективное развитие до 2029 г.»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Верхнесвечниковское сельское поселение» на 2012 - 2014 гг.. и перспективного развития до 2029г.» разработана на основании, Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устава муниципального образования «Верхнесвечниковское сельское поселение», и в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Верхнесвечниковское сельское поселение» Кашарского района, разработанным на период с 2011 - 2030 гг., Паспортом муниципального образования «Верхнесвечниковское сельское поселение» Кашарского муниципального района от 01.01.2011 года.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Верхнесвечниковское сельское поселение» Кашарского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Верхнесвечниковское сельское поселение» Кашарского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселения.

# Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Верхнесвечниковское сельского поселение» Кашарского района;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

– обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

– снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

– снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Верхнесвечниковское сельское поселение» Кашарского района.

В соответствии с  законами Ростовской области от 25 июля 2005 г. №340-ЗС «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» и от 14 декабря 2004г. №221-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим  статусом муниципального образования Кашарский район и муниципальных образований в его составе» утверждаются современные границы Верхнесвечниковского сельского поселения.

«Верхнесвечниковское сельское поселение» - шестое по численности населения муниципальное образование в границах Кашарского района Ростовской области. Административным центром Верхнесвечниковского сельского поселения (далее по тексту «СП») является

с. Верхнесвечниково.

Верхнесвечниковское СП расположено в восточной части Кашарского района, граничит с востока с территорией Советского района, с юга с территорией Милютинского района, с запада с землями Первомайского сельского поселения и с севера с землями Талловеровского СП Кашарского района.

Протяженность поселения с севера на юг – 19 км, с востока запад более 41 км, земли СП расположены на обоих берегах р. Нагольная. Внешние связи СП с районным центром и сельскими поселениями Кашарского района осуществляются по межмуниципальной автодороге х. Усть – Мечетка – х. Талловеров – с. Верхнесвечниково и далее по региональной автодороге сл. Кашары – с. Первомайское – ст. Милютинская – г. Морозовск. Иных транспортных связей (по улучшенным автодорогам) в силу тупикового транспортного расположения населенные пункты СП не имеют.

Ко всем населенным пунктам, расположенным на территории поселения, за исключением п. Орловская балка и п. Степной Кут, имеются автодороги-подъезды с твердым покрытием (асфальтобетон). Железная дорога по территории поселения и района отсутствует, река Нагольная не судоходна.

В состав СП входят 13 населенных пунктов. Расселение СП имеет ярко выраженный линейный характер, все населенные пункты, входящие в состав СП, расположены на землях, примыкающих к пойме р. Нагольная (за исключением п. Орловская балка и п. Степной Кут). Занимая 15,3% процента территории района, СП концентрирует в своих границах 17% населенных пунктов и 6,9% населения Кашарского района. Средняя людность в СП составляет 135 чел., что на 200 человек меньше аналогичного показатель по Кашарскому району в целом.

Анализ административно-территориального устройства Кашарского района и муниципального образования «Верхнесвечниковское сельское поселение» выявил неблагоприятное расположение населенных пунктов по отношению к районному центру и основной автодороги района.

# Таблица 1

# Административно-территориальное деление МО

|  | Наименование населенных пунктов, входящих в состав СП | Расстояние до центра СП | Численность населения на 01.01.2011, тыс. чел. | % от общей численности СП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С. Верхнесвечниково | - | 495 | 28,3 |
| 2. | х. Бакланов | 8 | 18 | 1,0 |
| 3. | х. Бутков | 4 | 78 | 4,4 |
| 4. | п.Древние Курганы | 1 | 73 | 4,2 |
| 5. | х. Егоро-Чернояровский | 1 | 141 | 8,0 |
| 6. | х. Жиров | - | - | - |
| 7. | х. Калашников | 12 | 208 | 11,9 |
| 8. | х. Михайловка | 8 | 49 | 2,8 |
| 9. | х. Морозовский 2-й | 7 | 152 | 8,7 |
| 10. | х. Новомосковка | 8 | 30 | 1,7 |
| 11. | п. Орловская балка | 17 | 23 | 1,3 |
| 12. | п. Степной Кут | 23 | 29 | 1,6 |
| 13. | п. Теплые Ключи | 11 | 417 | 23.8 |

Село Верхнесвечниково расположено на правом и левом берегу р. Нагольная в 65 км от районного центра и имеет линейную систему застройки. Большая часть села размещена на правом берегу реки. Левобережная часть состоит из кварталов жилой застройки, расположенных по ул. Заречной. Территория села не подвержена затоплению. Восточная часть села граничит с хутором Егоро – Чернояровский. Центр села сформировался в границах ул. Ленина, ул. Молодежной и пер. Куличенко. Село Верхнесвечниково в советский период являлось центральной усадьбой крупного сельхозпредприятия. Село Верхнесвечниково является административным центром поселения и наиболее крупным населенным пунктом сельского поселения, здесь размещается сельская администрация, средняя школа, детский сад, СДК, врачебная амбулатория, почтовое отделение и другие объекты торгового и бытового обслуживания. На ул. Молодежной, в центральной части села находится дом-интернат для престарелых и инвалидов. В настоящее время на территории села имеются резервные территории, пригодные для жилищного строительства.

Хутор Бакланов расположен в 7 км к востоку от центра поселения, одиннадцатый по численности населения населенный пункт Верхнесвечниковского СП. Хутор состоит из двух примерно равных участков, расположенных по берегам р.Нагольная с незначительно застроенной территорией, граничащей с территорией х. Новомосковка. Правобережная часть хутора соединена грунтовой дорогой и мостом через реку Нагольная с основной дорогой СП. В хуторе нет объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры.  В границах существующей территории хутора имеются резервные территории, пригодные для ведения личного подсобного хозяйства.

Хутор Бутков расположен в 3,4 км к западу от центра поселения. Шестой по численности населенный пункт СП, расположен в пойме р.Нагольная, имеет линейную систему застройки. Объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории хутора отсутствуют. Население обеспечено объектами социальной сферы, расположенными в с. Верхнесвечнково. В границах существующей территории хутора имеются резервные территории, пригодные для ведения личного подсобного хозяйства.

Поселок Древние Курганы расположен в 4,0 км восточнее центра поселения, седьмой населенный пункт СП по численности населения. Расположен на левом берегу р. Нагольная. Объекты социальной сферы на территории хутора представлены СДК и детским садом. В границах существующей территории хутора имеются резервные территории, пригодные для ведения личного подсобного хозяйства. В расчетный срок населенный пункт сохранится при уменьшении численности населения.

Хутор Егоро-Чернояровский расположен на правом берегу р. Нагольная в непосредственной близости от центра поселения- с. Верхнесвечниково и в восточной части имеет с ним общую границу. Основная застройка находится в центральной и восточной части территории хутора. Это пятый по численности населенный пункт СП. Объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории хутора отсутствуют. В границах существующей территории хутора имеются резервные территории, пригодные для ведения личного подсобного хозяйства.

Хутор Жиров расположен на правом берегу р. Нагольная восточнее х. Морозовский-2-й и связан с ним грунтовой дорогой. В настоящее время в границах населенного пункта нет участков жилой застройки и объектов социальной сферы. Проектом предусмотрено размещение на территории населенного пункта объектов сельскохозяйственного назначения и ведения личного подсобного хозяйства.

Хутор Калашников расположен в 12,5 км от центра поселения, в западной его части. Ближе всех населенных пунктов СП от районного центра. В восточной, основной части хутора размещена большая часть жилых кварталов и объекты социальной сферы – средняя школа, ФАП, парк и другие объекты торгового и бытового обслуживания. Третий по численности населения в СП. В границах существующей территории хутора имеются резервные территории, пригодные для жилищного строительства.

Хутор Михайловка расположен в пойме р. Нагольная между её левым берегом и автодорогой межмуниципального значения х. Усть-Мечетка – х. Талловеров – с. Верхнесвечниково. Расстояние до центра поселения составляет 10 км. Это восьмой по численности населенный пункт СП. Объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории хутора отсутствуют.

Хутор Морозовский-2-й расположен на правом берегу р. Нагольная и граничит с х. Калашниковым. Это четвертый по численности населенный пункт СП. Хутор состоит из разреженных жилых кварталов, образующих единственную улицу – Песчаная, расположенную южнее местной автодороги. Объекты социальной сферы представлены ФАП. Проектом предусмотрено размещение в обособленной, восточной части населённого пункта объектов сельскохозяйственного назначения и ведения личного подсобного хозяйства.

Хутор Новомосковка расположен пойме р. Нагольная между её левым берегом и межпоселковой автодорогой с. Верхнесвечниково – п. Теплые Ключи. Расстояние до центра поселения составляет 7,0 км. Это девятый по численности населенный пункт СП. Объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории хутора отсутствуют.

Поселок Орловская Балка расположен в восточной части СП на изолированной землями сельскохозяйственного назначения территории на удалении 16 км от центра поселения, подъезд осуществляется по межпоселковой дороге п. Теплые Ключи – п. Степной Кут. Ранее являлся жилым поселком при бригаде сельхозпредприятия. Это десятый по численности населенный пункт СП. Действующие объекты социальной сферы на территории поселка отсутствуют. В поселке отсутствуют источники водоснабжения. В настоящее время поселение обеспечивается привозной водой. Проектом предусмотрено размещение на территории населенного пункта объектов сельскохозяйственного назначения и ведения личного подсобного хозяйства.

Поселок Степной Кут расположен в восточной части СП на изолированной землями сельскохозяйственного назначения территории на удалении 23 км от центра поселения. Это девятый по численности и самый удаленный от центра населенный пункт СП. Объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории хутора отсутствуют. В границах существующей территории хутора имеются резервные территории, пригодные для ведения личного подсобного хозяйства.

Поселок Тёплые Ключи расположен на левом берегу р. Нагольная в 9,5 км от центра поселения. Это второй по численности населенный пункт СП, здесь размещается средняя школа, детский сад, СДК, врачебная амбулатория, почтовое отделение и другие объекты торгового и бытового обслуживания. Основная часть поселка имеет компактную застройку, состоящую из жилых кварталов правильной формы. В границах существующей территории хутора имеются резервные территории, пригодные для жилищного строительства.

Климат Верхнесвечниковского СП континентальный, засушливый. Для зимнего периода характерна неустойчивость температурного режима. В феврале отмечается наиболее низкая среднемесячная температура –12ºС с максимальной отрицательной температурой –15ºС, но бывают и оттепели. Весна продолжительностью менее 50 дней, наступает в середине марта, сравнительно теплая. Последние заморозки обычно прекращаются в третьей декаде марта, но в отдельные годы отмечаются и в начале мая. Лето жаркое засушливое. Наиболее высокие температуры отмечаются в июне-августе (среднемесячная +19,6ºС, с максимумом +39,7ºС). Осень (продолжительностью более 60 дней) теплая. Осенние заморозки обычно начинаются в первой половине октября, иногда в конце ноября (поздние). Многолетняя среднегодовая температура воздуха +7,8ºС. Расчетная средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца    -9,1ºС. Расчетная средняя месячная температура воздуха наиболее жаркого месяца 28,4º.

Среднемноголетнее количество осадков составляет 502 мм, поэтому территория Верхнесвечниковского сельского поселения относится к области недостаточного увлажнения. Распределению осадков в течение года свойственна значительная изменчивость. За холодный период (ХI-III месяцы) выпадает в среднем 205 мм, за теплый период (IV-VIII) - 297 мм. Осадки летом выпадают в виде кратковременных ливней, причем лишь очень незначительная часть осадков инфильтруется в почву. Характерные особенности зимы – выпадение большого количества осадков в виде снега, который часто переходит в гололед.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 147-163 дня. Высота снежного покрова в среднем составляет 0,12-0,16 м. Глубина промерзания почвы достигает 1,2 м. Разрушение и сход снежного покрова происходит, как правило, в конце марта. Весеннее снеготаяние служит основным источником питания рек.

Важным фактором, влияющим на температуру воздуха и распределение осадков, является ветер. В теплое время года господствуют ветры юго-восточного и восточного направлений, отличающиеся крайней сухостью и зноем и создающие засуху. С апреля-мая восточные ветры принимают характер суховеев и иногда достигают штормовой силы. Западные ветры летом влажные и прохладные, зимой – влажные и теплые. Скорость ветра, повторяемость которой не превышает 95%, составляет 10 м/сек.

Кашарский район входит в строительно-климатический район III B. Расчетная температура для отопления равна -24 ºС, для вентиляции -12,4 - 12,7ºС. Продолжительность отопительного сезона 176-179 дней. Умеренно морозная зима диктует соответствующую теплозащиту зданий. Высокие дневные температуры с мая по август и большая сухость воздуха обуславливают необходимость оснащения рабочих помещений и жилых зданий кондиционерами.

Верхнесвечниковское СП хорошо обеспечено теплом. По влагообеспеченности  сельское поселение относится к засушливой территории с Ку 0,45-0,55 (годовой коэффициент увлажнения (Ку) - отношение годовой суммы осадков к годовой испаряемости), поэтому возделывание влаголюбивых сельскохозяйственных культур возможно лишь при орошении.

# 1.1. Население.

При анализе современной демографической ситуации в Верхнесвечниковском сельском поселении были использованы данные статистического сборника «Социально-экономическое положение городских округов и муниципальных районов Ростовской области, 2010» территориального органа государственной статистики по Ростовской области и заполненные анкеты для разработки генерального плана Верхнесвечниковского сельского поселения Кашарского района Ростовской области, подготовленные администрацией муниципального образования.

По данным регионального органа государственной статистики по Ростовской области численность населения Верхнесвечниковского сельского поселения на 1.01.2010 составила 1,8 тыс. чел. – 6,9% от населения района (рис. 1.1.1).

# Рис. 1.1.1.

# Соотношение численности населения сельских поселений

# Кашарского района

В состав муниципального образования входят тринадцать населенных пунктов: с. Верхнесвечниково, х. Бакланов, х. Будков, п. Древние Курганы, х. Егоро-Чернояровский, х. Жиров, х. Калашников, х. Михайловка, х. Морозовский 2-й, х. Новомосковка, п. Орловская Балка, п. Степной Кут, п. Теплые Ключи.

Административный центр - с. Верхнесвечниково, расстояние от административного центра поселения до райцентра - 65 км. Общая площадь муниципального образования - 462 км2.

Территориально население поселения распределено неравномерно. Больше всего жителей проживает в административном центре поселения, их доля составляет 30,3%. Также лидирует по числу жителей данного муниципального образования п. Теплые Ключи, его доля в Верхнесвечниковском сельском поселении составляет 24% от всего населения поселения. Меньше всего в Верхнесвечниковском сельском поселении зарегистрировано жителей в п. Орловская Балка и х. Бакланов – по 1% общего населения муниципального образования. На территории Верхнесвечниковского сельского поселения находится х. Жиров, в котором в настоящее время нет жителей.

Рис. 1.1.2.

# Динамика численности населения Верхнесвечниковского

сельского поселения

В настоящее время для Верхнесвечниковского сельского поселения, как и многих других сельских населенных пунктов Ростовской области, характерна депопуляция, что, как правило, связано с низкой рождаемостью и высокой смертностью населения. В поселении максимальная численность населения за исследуемый период была зарегистрирована в 1992 году. Начиная с этого года, численность населения продолжает сокращаться (рис. 1.1.2).

Заметим, что население в муниципальном образовании сократилось на 37% за период 1992-2010 годы.

Динамика численности населения напрямую зависит от показателей естественного и механического движения населения, которые в сумме дают общее представление об изменении численности населения того или иного населенного пункта. С начала 21 века во всех городских и сельских поселениях Ростовской области наблюдается стабильная естественная убыль населения. Это характерно и для Верхнесвечниковского сельского поселения. Миграционный прирост не в состоянии перекрыть естественную убыль, что приводит к общей убыли населения муниципального образования. В этих условиях основные усилия должны быть направлены на восстановление положительного естественного прироста, в первую очередь путем снижения уровня смертности и повышения рождаемости.

# 1.2. Воспроизводство населения

Одним из определяющих факторов динамики численности населения является естественное движение населения, как для городских округов Ростовской области, так и для сельских поселений.

За последние годы ситуация с рождаемостью в Верхнесвечниковском сельском поселении характеризуется стабильным ростом (рис. 1.2.1).

# Рис 1.2.1.

# Динамика коэффициента рождаемости в Верхнесвечниковском сельском поселении, ‰

В муниципальном образовании в 2010 году показатель рождаемости составил 8,6‰, при этом он ниже районного (9,1%) и среднеобластного (10,9%) уровней.

Как видно из рисунка 1.2.1, наибольшая рождаемость за последние десять лет наблюдалась в 2010 году. Наименьшее число рожденных детей зарегистрировано в 2002 и 2005 годах. Необходимо отметить, что данная тенденция противоречит показателям, наблюдаемым по району и области в целом (табл. 1.2.1).

# Табл. 1.2.1.

# Динамика основных показателей рождаемости населения

# Верхнесвечниковского СП, Кашарского района и Ростовской области

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| число рожденных |
| Верхнесвечниковское СП | 5 | 7 | 8 | 8 | 11 |
| Кашарский район | 231 | 229 | 260 | 243 | 234 |
| Ростовская область | 39613 | 40876 | 43606 | 45876 | 46120 |
| в т.ч. на 1000 населения |
| Верхнесвечниковское СП | 2,6 | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 6,1 |
| Кашарский район | 8,7 | 8,7 | 9,9 | 9,3 | 9,1 |
| Ростовская область | 9,2 | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 10,9 |

Репродуктивные планы большинства семей ориентированы на рождение одного, реже двух детей, поэтому суммарный коэффициент рождаемости в изучаемом поселении в течение последних лет ниже необходимого уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения. Суммарный коэффициент рождаемости, характеризующий нормальное замещение населения, равен 2,15 рождений на одну женщину в течение её жизни. В Верхнесвечниковском сельском поселении этот показатель значительно ниже. Современные исследования рождаемости подтверждают многостороннюю зависимость этого показателя от ряда факторов, отражающих тот комплекс условий жизни женщины, в которых она находится. Среди этих факторов наиболее существенны:

- доход семьи (материальная обеспеченность жизни новорожденного);

- занятость женщины в общественном производстве;

- жилищные условия не только как элемент благосостояния, но и как условия воспитания будущего ребенка.

Практически все указанные факторы воздействуют на рождаемость в большей или в меньшей степени, в зависимости от комплекса условий жизни каждой семьи.

Смертность населения наряду с показателями рождаемости дает характеристику динамики численности жителей исследуемого региона. Она во многом определяется возрастной структурой населения, общими условиями жизни, кардинально изменившимися в переходный период к рыночной экономике в России и продолжающими изменяться по ряду показателей в таких темпах, к восприятию которых ни общество в целом, ни отдельный человек не успевают адаптироваться.

Абсолютное число смертей в Верхнесвечниковском сельском поселении за период с 2000 года по 2010 год имеет тенденцию к увеличению (табл. 1.2.2). Так, в 2000 году этот показатель составлял 11,1‰, а к 2010 году этот показатель вырос почти в 2,6 раза.

Табл. 1.2.2.        Динамика основных показателей смертности населения Верхнесвечниковского СП, Кашарского района и Ростовской области

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| число умерших |
| Верхнесвечниковское СП | 47 | 31 | 25 | 32 | 32 |
| Кашарский район | 490 | 507 | 431 | 442 | 445 |
| Ростовская область | 68815 | 66634 | 63835 | 63827 | 62296 |
| в т.ч. на 1000 населения |
| Верхнесвечниковское СП | 24,4 | 16,4 | 13,2 | 17,3 | 17,6 |
| Кашарский район | 18,4 | 19,2 | 16,4 | 17,0 | 17,3 |
| Ростовская область | 15,9 | 15,5 | 15,0 | 15,0 | 14,7 |

При этом наиболее высокая смертность в Верхнесвечниковском СП за последнее десятилетие наблюдалась в 2010 году (29,7‰).

Необходимо заметить, что в Верхнесвечниковском сельском поселении за последние пять лет доля населения старше трудоспособного возраста незначительно изменилась с 23,0%  в 2005 году до 23,9% в 2010 году.

В числе неблагоприятных тенденций в последние десятилетия выделяется рост смертности среди лиц молодого и среднего возрастов, в первую очередь мужского населения. Среди причин этого явления особую тревогу вызывают социально обусловленные факторы, в частности, алкоголизм, психические расстройства, инфекционные заболевания, в частности, туберкулез и др.

В результате, в Верхнесвечниковском сельском поселении в последние годы сложилась естественная убыль населения. Наибольшая убыль населения была зарегистрирована в 2005 году и составила -21,8‰.

В среднем, число умерших детей в возрасте до 1 года по Кашарскому району за последний период составляет 4,2 чел., что характерно для всех северных районов Ростовской области. В Верхнесвечниковском сельском поселении за рассматриваемый период было зарегистрировано 2 смерти детей.

Брачность и разводимость населения относятся к важнейшим процессам, влияющим на естественное движение населения. Одновременно эти категории демографических показателей оказывают разнонаправленное, но весьма существенное влияние на воспроизводство населения, поскольку высокая брачностъ способствует высокой рождаемости, а разводимость, напротив, вызывает обратное действие. Возможно, ухудшение экономической ситуации в регионе повлечет за собой дальнейшее снижение уровня брачности, однако можно с уверенностью предположить, что не будет способствовать разрушению уже существующих браков.

Коэффициент брачности, как в Ростовской области в целом, так и в частности в Верхнесвечниковском сельском поселении за последние годы сильно не изменился. За последние годы он составил в среднем 1,8‰ (табл. 1.2.3).  Для сравнения можно сказать, что коэффициент брачности населения в Кашарском районе составил в 2009 году 5,4‰.

# Таблица 1.2.3.

# Динамика коэффициентов брачности и разводимости

# Верхнесвечниковского сельского поселения

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| брачность | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,2 |
| разводимость | 0,0 | 0 | 0,5 | 1,7 |
| на 10 браков приходится разводов | 0 | 0 | 3 | 8 |

Особо нужно отметить увеличение в Верхнесвечниковском сельском поселении количества разводов. В дальнейшем это может отрицательно сказаться на рождаемости населения и, как следствие, усугубит ситуацию с численностью населения муниципального образования.

1.3. Динамика социально-экономических показателей

Верхнесвечниковское сельское поселение расположено в восточной части Кашарского муниципального района. Основой для экономического развития поселения служат выгодное географическое положение территории, транспортная сеть, экономика, представленная сельским хозяйством.

Площадь территории Верхнесвечниковского сельского поселения составляет 46,2 тыс. га, численность населения – 1,7 тысяч человек (2010 год). Трудоспособное население насчитывает 1,1 тыс человек или 62,6%.

Экономика Верхнесвечниковского сельского поселения в настоящее время имеет дифференцированную структуру и представлена всеми тремя основными секторами ее хозяйственной деятельности:

- первичный сектор – представлен, в основном, сельским хозяйством и является сырьевой базой экономики поселения;

- вторичный сектор (строительство, энергетика) – занимает скромное место;

- третичный сектор (связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение и другие виды производственных и социальных услуг) – обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики. В настоящее время этот сектор недостаточно сбалансирован по своей структуре.

Наибольший удельный вес в экономике Верхнесвечниковского сельского поселения, как и всего района в целом, занимает первичный сектор. Пониженная доля вторичного и третичного сектора экономики говорит о недостаточном ее развитии. В наиболее развитых регионах преобладают вторичный (перерабатывающий комплекс) и третичный сектора экономики с постепенным ростом удельного веса последнего.

В поселении количество занятого населения - 377 человек(2010 год). Основная доля трудящихся занята в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении и торговле. По сравнению с 2009 годом численность трудящихся упала на 4%.

# Таблица 1.3.1.

# Основные фонды по некоторым районам Ростовской области,

2009 год, млн. руб.

| Районы | Всего | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | Обрабатывающие производства | Производство и распределение электр., газа, воды | Строительство | Оптовая и розничная торговля | Транспорт и связь | Образование | Здравоохранение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кашарский | 1779 | 502 | 1 | 44 | 28 | 21 | 10 | 269 | 131 |
| % к общей стоимости | 100 | 28,2 | 0,1 | 2,5 | 1,6 | 1,2 | 0,6 | 15,1 | 7,4 |
| Боковский | 1070 | 50 | - | 37 | - | - | - | 311 | 111 |
| % к общей стоимости | 100 | 4,7 | - | 3,5 | - | - | - | 29,1 | 10,4 |
| Милютинский | 1562 | 526 | 1 | 34 | - | 1 | 6 | 183 | 184 |
| % к общей стоимости | 100 | 33,7 | 0,1 | 2,2 | - | 0,1 | 0,4 | 11,7 | 11,8 |
| Обливский | 1369 | 300 | - | - | 43 | - | 210 | 129 | 139 |
| % к общей стоимости | 100 | 21,9 | - | - | 3,1 | - | 15,3 | 9,4 | 10,2 |
| Чертковский | 2112 | 544 | 1 | 49 | - | - | 294 | 408 | 118 |
| % к общей стоимости | 100 | 25,8 | 0,09 | 2,3 | - | - | 13,9 | 19,3 | 5,6 |

За годы рыночных преобразований экономика Верхнесвечниковского сельского поселение превратилась в многоукладную при значительной роли частного сектора не только по числу предприятий, но и по объемам производства товаров и услуг. Помимо частной здесь представлены государственная, муниципальная и другие формы собственности.

Основная часть субъектов малого предпринимательства Верхнесвечниковского сельского поселения сосредоточена в сельском хозяйстве и торговле.

Анализируя основные виды экономической деятельности, можно привести следующие данные стоимости основных фондов Кашарского и других северных районов на конец 2009 года (таблица 1.3.1).

Как видно из таблицы, в каждом из рассмотренных северных районов Ростовской области основные фонды составляют в равной степени примерно одни и те же денежные средства. Отсутствие полезных ископаемых, развитой обрабатывающей промышленности заставляет данные районы специализироваться на сельском хозяйстве. При этом в Кашарском муниципальном районе распределение основных фондов равномерно по разным видам экономической деятельности, чего не скажешь, например, о Боковском районе.

По темпам роста и объемам инвестиций Кашарский район является одним из динамично развивающихся муниципальных образований севера Ростовской области.

Инвестиции осуществляются за счет всех источников: бюджетных средств (таблица 1.3.2), собственных и заемных средств предприятий и организаций, а также за счет средств населения.

# Таблица 1.3.2.

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета муниципальных образований, тыс. руб.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхнемакеевское СП | 621 | 416 | 355 | 544 |
| Верхнесвечниковское СП | 161 | 2423 | 522 | 729 |
| Вяжинское СП | 382 | 118 | 309 | 1373 |
| Индустриальное СП | 227 | 177 | 314 | 308 |
| Кашарское СП | 3946 | 4044 | 13958 | 7175 |
| Киевское СП | 305 | 513 | 515 | 673 |
| Первомайское СП | 720 | 366 | 1008 | 300 |
| Поповское СП | 549 | 703 | 878 | 2545 |
| Талловеровское СП | 1487 | 1484 | 985 | 1484 |
| Фомино-Свечниковское СП | 544 | 347 | 720 | 520 |

Для динамичного развития экономики и социальной сферы поселения требуется значительный ежегодный рост инвестиционных вложений. Это возможно лишь при создании условий в Верхнесвечниковском МО благоприятного инвестиционного климата. Одним из ключевых моментов улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций является постоянное и эффективное сотрудничество органов власти с бизнес-сообществом, придание работе по реализации инвестиционной политике поселения системного характера.

Если рассчитать инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета на душу населения, то необходимо отметить, что в Верхнесвечниковском сельском поселении этот показатель на 33% меньше среднерайонного уровня (612, 5 руб. в 2009 г.) (рис. 1.3.1).

# Рис. 1.3.1.

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета муниципальных образований в расчете на душу населения, руб.

Рассмотрев подробно бюджет поселения, его доходы и расходы (таблица 1.3.3), необходимо отметить, что основная направленность расходов бюджета приходится на содержание местного самоуправления, жилищно-коммунального хозяйства и общегосударственные расходы, при этом на здравоохранение и физкультуру и спорт в поселении было потрачено за последние 5 лет всего 6 тыс. руб. в 2007 году.

# Таблица 1.3.3.

# Местный бюджет Верхнесвечниковского поселения, тыс. руб.

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной, приносящей доход, деятельности |
| Всего | 5613 | 5178 | 6767 | 12260 |
| Налог на доходы физических лиц | 173 | 339 | 445 | 462 |
| Налоги на имущество | 1153 | 2283 | 3248 | 3279 |
| Налог на имущество физических лиц | 13 | 23 | 23 | 22 |
| Земельный налог | 1140 | 2260 | 3128 | 3150 |
| Государственная пошлина |  |  | 5 | 3 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |  |  | 4 | 4 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2100 | 944 | 1182 | 1693 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |  |  | 3 |  |
| Безвозмездные поступления | 2182 | 1645 | 1861 | 6811 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2182 | 1645 | 1861 | 6811 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  |  | 535 | 297 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |  |  | 1278 |  |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  |  | 37 | 48 |
| Иные межбюджетные трансферты |  |  | 11 | 6466 |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1056 | 37 |  |  |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 24 | 211 |  |  |
| Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 445 |  |  |  |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 657 | 1396 |  |  |
| Из общей величины доходов - собственные доходы | 3431 | 4967 | 6730 | 12212 |
| Расходы местного бюджета |
| Всего | 5164 | 6400 | 6268 | 12306 |
| Общегосударственные вопросы | 2100 | 2798 | 3009 | 3313 |
| расходы на содержание работников органов местного самоуправления |  |  | 2069 | 2422 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2100 | 2321 |  |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 15 | 11 | 30 | 47 |
| Национальная экономика | 1078 |  |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1546 | 2846 | 1144 | 7685 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 29 | 362 | 570 | 988 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт |  | 6 |  |  |
| Социальная политика | 396 |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты |  | 344 | 1479 | 224 |
| Из межбюджетных трансфертов субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |  |  | 92 |  |
| Иные межбюджетные трансферты |  |  | 1387 | 224 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района |  | 344 |  |  |
| Профицит (+), дефицит (-) | 449 | -1222 | 449 | -46 |

При этом необходимо отметить, что в последние годы в бюджете поселения доходы превышают расходы.

В структуре экономики Верхнесвечниковского сельского поселения резко выделяется сельское хозяйство, на которое приходится около 60% всех денежных средств и 70% всего работающего населения.

Промышленный сектор в поселении представлен только предприятиями по снабжению населения электроэнергией, газом.

Давние традиции имеет в поселении сельское хозяйство. Благоприятные климатические условия и плодородие земель позволяют выращивать зерновые и масличные культуры. В структуре сельского хозяйства есть личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства и коллективные хозяйства.

На территории Верхнесвечниковского СП зарегистрированы 2 малых сельскохозяйственных предприятия (ОАО «Восход», СПК «Совхоз Родина»), 19 крестьянско-фермерских хозяйства. Три малых сельскохозяйственных предприятии арендуют земли поселения: ООО «Светлый» бр. №5, СПК «Киевский», ЗАО «Октяюбрь». В поселении свыше 43,3 тыс. гектаров земель, пригодных для сельскохозяйственного производства, в том числе 31,3 тыс. гектаров пашни, состоящей в основном из плодородных черноземов. У сельскохозяйственных предприятий находится 23,5 тыс. гектаров земель, более 6,0 тыс. гектаров - у крестьянско-фермерских хозяйств, 180 га - в личных подсобных хозяйствах.

Основными видами сельскохозяйственной продукции, производимой на полях и фермах сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, являются зерновые (озимая пшеница, ячмень, просо, рожь) и подсолнечник. В личных подсобных хозяйствах производятся, главным образом, овощи, картофель, молоко и яйца, содержится крупный рогатый скот, свиньи и домашняя птица.

За последние годы объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции значительно возросли, особенно в растениеводстве. И эта динамика приняла устойчивый характер. Решаются вопросы увеличения производства и животноводческой продукции.

Все сельскохозяйственные предприятия рентабельны, оснащаются современной сельскохозяйственной техникой, внедряют прогрессивные технологии выращивания сельскохозяйственных культур и обработки почвы.

# 1.4. Жилой фонд и развитие жилых зон

Создание условий для обеспечения качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципальным образованием. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели местного самоуправления в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,

- создание условий для жилищного строительства.

Жилой фонд на территории СП представлен, в основном, индивидуальным малоэтажным жильем и одноквартирными и двухквартирными сблокированными жилыми домами ведомственной постройки и сильно различается по времени строительства, капитальности и уровню благоустройства. Основной материал существующего индивидуального жилого фонда – кирпич, дерево и местные строительные материалы.

На территории п. Теплые Ключи, с. Верхнесвечниково, х. Калашников имеются участки комплексной ведомственной застройки, которые имеют лучшие показатели капитальности и благоустройства жилого фонда.

Суммарная общая площадь жилищного фонда Верхнесвечниковского СП по статистическим данным составляет 44,8 тыс. кв.м. Средний показатель современной жилищной обеспеченности составляет 25,6 м²/чел., (жилищная обеспеченность по Кашарскому району составляет 24,5 м²/чел.).

При средней обеспеченности населения муниципального образования жилой площадью, более 50% жилого фонда не обеспечено необходимой коммунальной инфраструктурой, жилой фонд и население муниципального образования частично обеспечены централизованным водопроводом и не имеют обеспечения канализацией и газоснабжением.

Средний износ жилого фонда по муниципальному образованию составляет более 30%. Не менее 30% от общего количества жилого фонда к концу расчетного срока  потребует реконструкции.

Основным направлением в жилищной сфере (наряду с новым строительством жилья) будет работа по подключению жилых зданий к централизованным и локальным системам инженерной инфраструктуры.

Возможные направления комплексного развития жилищного строительства в  муниципальном образовании:

Численность постоянного населения МО Верхнесвечниковского СП к расчетному сроку уменьшится на 233 человек (или 13% от существующей численности населения). Соответственно, при сохранении существующего жилого фонда жилищная обеспеченность увеличится до 29,5 м²/чел.

Учитывая то, что при любом сценарии развития событий жилищное строительство (реконструкция и благоустройство) останется одним из самых привлекательных и успешных секторов экономики муниципального образования, можно утверждать, что в этой сфере есть все предпосылки достижения стабилизационного варианта развития событий.

Для осуществления национального проекта «Доступное и комфортное жильё» в муниципальном образовании необходимо достижение увеличения показателей жилищной обеспеченности к расчетному сроку до 28-30 м2, при существенном повышении качества жилого фонда и, в особенности, уровня благоустройства.

Но, учитывая современное количество жилого фонда (44,8 тыс. м2 по итогам 2009 г.) и достаточно высокую жилищную обеспеченность в размере 25,6 м²/чел., возможно достижение показателя жилищной обеспеченности 28 м²/чел. к 2020 г. и 30 м²/чел. к 2030 г. Газификация населенных пунктов СП даст необходимый импульс для увеличения жилищного строительства и будет способствовать строительству индивидуальных жилых домов и квартир значительно большей площади.

Достижение целей этой программы предполагает прирост жилого фонда на 5,0 тыс. м2 до 2030 г. или в среднем 0,3 тыс.м2 в год, что потребует дополнительно выполнить объем строительства и реконструкции не менее 0,3-0,4 тыс.м2 жилья в год (с учетом выбытия жилого фонда). При оптимистическом сценарии развития возможно достижение показателя жилищной обеспеченности в размере 32 м²/чел.

При формировании проектного жилищного фонда ставятся следующие задачи:

- Увеличение средней жилищной обеспеченности до 30 кв. м на человека к 2030 г. (рост составит 4,4 м²/чел.);

- Увеличение уровня благоустройства жилого фонда основной инженерной инфраструктурой до 70% к 2020 г. и до 85% к 2030 году;

- Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда;

- Новое строительство взамен сносимого жилья;

- Повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное и надежное инженерное обеспечение.

Отдельным направлением будет являться реконструкция существующего жилищного фонда в целях повышения уровня его благоустройства. Переломным моментом должна послужить газификация населенных пунктов СП и реконструкция системы водоснабжения в муниципальном образовании, обеспечение жителей качественной питьевой водой.

При оптимистическом сценарии развития жилищного строительства значительные объемы жилья, возможно, получить за счет реконструкции ветхого жилья и уплотнения существующей застройки во всех населенных пунктах СП (за исключением х. Жиров, х. Бакланов, п. Орловская Балка, п. Степной Кут), что позволит не только сэкономить на стоимости инженерных коммуникаций, но и ликвидировать пустыри и другие неблагоустроенные территории.

Проектом генерального плана не предлагаются изменения в параметрах жилой застройки жилых территорий населенных пунктов СП.

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

# Существующее положение

В настоящее время на территории СП объекты теплоснабжения представлены 2-мя котельными, снабжающими теплом объекты образования в с. Верхнесвечниково по ул. Ленина, 18 и п. Теплые Ключи по ул. Школьная, 22. В качестве топлива используется уголь.

Отопление зданий жилого фонда происходит от индивидуальных источников тепла.

Проектные предложения.

Проектом в части теплоснабжения предусматривается более широкое применение автономных систем теплоснабжения объектов промышленности, социальной сферы и жилого фонда.

Для обеспечения теплоснабжением административных, социальных объектов и объектов промышленности предлагается использование автоматизированных блочно-модульных водогрейных котельных установок. Для жилого фонда СП - автономные системы отопления (водогрейные котлы).

Использование водогрейных котлов дает ряд преимуществ:

- компактные размеры;

- большая тепловая мощность;

- высокий КПД и низкий уровень выбросов благодаря конденсационным технологиям;

- быстрое приготовление горячей воды для отопления;

- автоматическая система защиты циркуляционного насоса от гидравлических ударов;

- электронный розжиг и модуляция;

- номинальное давление газа до 13 Мбар, минимальное до 3,5 Мбар;

- защита от скачков напряжения;

- эл. подключение не требует соблюдения полярности;

- возможна работа на сжиженном газе (при замене форсунок).

Примеры фирм-изготовителей водогрейных котлов:

- российские водогрейные котлы: «Богатырь», ЗИОСАБ, Иж КВ, КДВ-80М, КВ-400/95, КВ-750/95, КВ-1100, ВК-21;

- североамериканская (Канада) компания Camus hydronics Ltd., котлы серии MicoFlame-4000;

- итальянская компания Immergas S.p.A., котлы серии Victrix Superior 32 kW, Victrix 75, Hercules Condensing, Eolo Maior kW, Immerstor, Dim, Zeus Superior.

Основные направления развития теплоснабжения:

- отопление индивидуальной застройки предлагается от местных источников (поквартирных теплогенераторов);

- применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях;

- строительство современных, маломощных, экономичных, тепло-энергоэффективных автоматизированных блочно-модульных котельных.

Раздел 3. Газоснабжение.

Существующее положение.

В муниципальном образовании «Верхнесвечниковское сельское поселение» газоснабжение осуществляется сжиженным газом, который доставляется в баллонах. В настоящее время сжиженный газ используется на нужды горячего водоснабжения, отопления и приготовления пищи.

Организацией ЗАО «Лорес» была разработана схема газоснабжения Кашарского района, в том числе и Верхнесвечниковского сельского поселения.

Данные об объемах потребления баллонного газа МО «Верхнесвечниковское сельское поселение» отсутствуют.

Проектные предложения.

При проектировании системы централизованного газоснабжения МО «Верхнесвечниковское сельское поселение» потребность в газе определяется по укрупненным показателям.

Расход газа на проектный срок рассчитан из условий полной газификации с. Верхнесвечниково, х. Будков, п. Древние Курганы, х. Егоро-Чернояровский, х. Калашников, х. Михайловка, х. Морозовский 2-й, х. Новомосковка, п. Теплые Ключи Верхнесвечниковского сельского поселения. Природный газ предусмотрено использовать по следующим направлениям:

- на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных нужд и санитарно-гигиенических нужд населения;

- на отопление жилого и общественного фонда;

- на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий.

Обеспечение жителей населенных пунктов горячим водоснабжением предусматривается от газовых водонагревателей, а отопление - от индивидуальных источников тепла.

Источником газоснабжения населенных пунктов Верхнесвечниковского СП будет являться природный газ, транспортируемый по проектируемому межпоселковому газопроводу высокого давления от АГРС сл. Кашары и от АГРС, расположенной на территории Милютинского района

Схема газификации Верхнесвечниковского сельского поселения разработана с учетом схемы газоснабжения Кашарского района Ростовской области, запроектированной организацией ЗАО «Лорес».

Проектом в первую очередь планируется строительство межпоселкового газопровода высокого давления на территории Верхнесвечниковского СП с подключением к проектируемому межпоселковому газопроводу высокого давления на территории Талловеровского СП в районе х. Федоровка с последующей газификацией населенных пунктов с. Верхнесвечниково, х. Будков, х. Егоро-Чернояровский, х. Калашников, х. Михайловка, х. Морозовский 2-й.

На расчетный срок планируется строительство участка межпоселкового газопровода высокого давления в юго- восточной части территории Верхнесвечниковского СП с подключением к проектируемому межпоселковому газопроводу высокого давления на территории Милютинского района в районе х. Новодмитриевский с последующей газификацией п. Древние Курганы, х Новомосковка, п. Теплые Ключи Верхнесвечниковского СП.

К 2020 г. Необходимо принять решение о целесообразности газификации п. Орловская Балка, п. Степной Кут, х. Бакланов ввиду отдаленности и малой численности данных населенных пунктов.

По стабилизационному сценарию развития с учетом миграции численность населения МО «Верхнесвечниковское СП» на расчетный срок к 2030 году составит 1519 человек.

При составлении проекта генерального плана СП допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел. при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (Qн = 7985 ккал/м3) - СП 42-101-2003:

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды при 100% охвате газоснабжением существующих и новых застраиваемых территорий на 2030г. принят из расчёта в среднем 300 м3 на человека в год и составит 0,456 млн. м.

# Таблица 3.1.1.

# Расход газа на жилищно-коммунальные нужды к 2030 г., тыс. м.³/год

| Населенный пункт | Численность населения, чел. | Потребность в газе на расчётный срок 2030г., тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
| МО Верхнесвечниковское СП» | 1519 | 455,7 |

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. СП можно принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома (СП 42-101-2003):

V= 455700*0,05= 22785 м куб =0,023 млн. м.

Доля потребления газа промышленными предприятиями СП составит 15% от общего объема газопотребления на жилищно-коммунальные нужды (расход газа по промышленности подлежит корректировке).

V = 455700*0,15= 68355 м3 =0,069 млн. м.

Суммарный расход газа составит:

V= 0,456 +0,023 +0,069 = 0,548 млн. м.

Максимальный расчетный часовой расход газа , м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм рт. ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода по формуле:

,

где  — коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа);

Qy — годовой расход газа, м3/год.

м3/ч

Расчёты отображают суммарные расходы газа на жилищно-коммунальные нужды и промышленные предприятия существующей и планируемой застройки населенных пунктов СП.

Проектом планируется строительство газораспределительных пунктов (ГРП), ШРП, внутрипоселковых газопроводов среднего и низкого давления на территории с. Верхнесвечниково, х. Будков, х. Егоро-Чернояровский, х. Калашников, х. Михайловка, х. Морозовский 2-й, п. Древние Курганы, х. Новомосковка, п. Теплые Ключи.

Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01. Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89.

Проектом комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Верхнесвечниковского СП» в части развития системы газоснабжения предлагается:

- разработка проектно-сметной документации по газификации с. Верхнесвечниково, х. Будков, х. Егоро-Чернояровский, х. Калашников, х. Михайловка, х. Морозовский 2-й, п. Древние Курганы, х. Новомосковка, п. Теплые Ключи.

- строительство межпоселкового газопровода высокого давления на территории МО «Верхнесвечниковское СП» протяженностью 22,6 км, в соответствии с разработанной схемой газоснабжения Кашарского района Ростовской области ЗАО «Лорес»;

- содействие в строительстве участка межпоселкового газопровода высокого давления в юго-восточной части территории Верхнесвечниковского СП протяженностью 9,2 км с подключением к проектируемому межпоселковому газопроводу высокого давления на территории Милютинского района в районе х. Новодмитриевский до 2030 г.

- газификация с. Верхнесвечниково, х. Будков, х. Егоро-Чернояровский, х. Калашников, х. Михайловка, х. Морозовский 2-й (первая очередь)

- газификация п. Древние Курганы, х. Новомосковка, п. Теплые Ключи (расчетный срок)

- необходимо принять решение о целесообразности газификации п. Орловская Балка, п. Степной Кут, х. Бакланов (первая очередь)

- строительство газорегуляторных пунктов (ГРП), ШРП, газопроводов среднего и низкого давления на территории газифицируемых населенных пунктов;

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Современное состояние системы водоснабжения.

Источниками водоснабжения населенных пунктов в Верхнесвечниковском сельском поселении являются подземные воды. Вода из поверхностных источников на хозяйственно-питьевые нужды населения не используется.

В настоящее время в с. Верхнесвечниково, х. Егоро-Чернояровский, х. Калашников, х. Михайловка, х. Морозовский 2-й, п. Древние Курганы, х. Новомосковка, п. Теплые Ключи имеется незакольцованная частичная централизованная сеть водоснабжения. Объекты водоснабжения находятся на балансе муниципального предприятия  Верхнесвечниковского сельского поселения.

Хутор Бакланов , х. Будков, х. Жиров,  п. Орловская балка, п. Степной Кут Верхнесвечниковского СП не обеспечены централизованным водоснабжением. Снабжение населения водой осуществляется через открытые колодцы и автономные скважины.

Водоснабжение с. Верхнесвечниково, х. Егоро-Чернояровский, х. Калашников, х. Михайловка, х. Морозовский 2-й, п. Древние Курганы, х. Новомосковка, п. Теплые Ключи осуществляется как из артезианских скважин с водонапорными башнями «Рожновского», так и из индивидуальных колодцев и водоразборных колонок, расположенных на территории населенных пунктов.

# Таблица 4.1.1.

# Водозаборные сооружения на территории Верхнесвечниковского сельского поселения

| Местоположение водозабора | Численность населения, обеспеченного питьевой водой, чел. | Протяженность магистральных сетей, км | Параметры зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пояс | Размер, м |  |
| х. Калашников, ул. Подтелковская | - | 3,2 | I II III | - | 1974 |
| Х. Калашников, ул Подтелковская | - | 0,6 | I II III | - | 1992 |
| Х. Михайловка, ул Степная | - | 1,1 | I II III | - | 1979 |
| С. Верхнесвечниково, ул. Колхозная | - | 7,4 | I II III | - | 1978 |
| С. Верхнесвечниково, ул. Колхозная | - |  | I II III | - | 1959 |
| С. Верхнесвечниково, ул. Колхозная | - |  | I II III | - | 1978 |
| Х. Новомосковка, ул. Московская | - | 1,45 | I II III | - | 1985 |
| Х. Морозовский 2-й, ул. Песчаная | - | 0,9 | I II III | - | 1978 |
| Х. Егоро - Чернояровский | - | - | I II III | - | 1983 |
| П. Теплые Ключи, ул. Почтовая | - | 6,9 | I II III | - | 1980 |
| П. Теплые Ключи, ул. Молодежная | - |  | I II III | - | 1980 |
| П. Древние Курганы, ул. Братская | - | - | I II III | - | 1962 |

Сведений о наличии либо отсутствии первого, второго и третьего поясов санитарной охраны существующих водозаборных сооружений на территории Верхнесвечниковского СП нет. Отсутствуют станции водоподготовки.

Протяженность магистральных сетей водоснабжения в СП составляет 21,5 км.

В настоящее время физический износ водопроводных сетей составляет более 90%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды. Сети водоснабжения требуют реконструкции и замены.

Учитывая изношенность разводящих сетей, в которых происходят значительные потери воды на пути к потребителю, реальные цифры водопотребления ниже.

Водоснабжение промышленных предприятий осуществляется из собственных скважин.

Население обеспечивается водой без водоподготовки и обеззараживания, что приводит к опасности возникновения и распространения заболеваний среди местного населения.

Основные проблемы систем водоснабжения муниципального образования «Верхнесвечниковское сельское поселение»:

- Большой процент физического износа системы водоснабжения.

- Устаревшее, не энергоэффективное оборудование.

- Слабая материальная база предприятий водоснабжения.

Проектные предложения.

В настоящее время в сельском поселении большинство населенных пунктов, кроме х. Бакланов, х. Будков, х. Жиров, п. Орловская балка, п. Степной Кут, имеют централизованную систему водоснабжения.

В качестве основных источников водоснабжения Верхнесвечниковского сельского поселения для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд проектом принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время.

Водоснабжение сельского поселения предусматривается из подземных источников путем расширения существующих водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов, ввода водопровода во все жилые дома и общественные здания населенных пунктов.

В целях обеспечения муниципального образования дополнительными источниками питьевого водоснабжения необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод соответствующего качества на территории и приступить к строительству скважин и обустройству охранных зон.

Строительству водозаборных сооружений поселения в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. В проектах скважин должен быть указан способ бурения и определены конструкции скважины, ее глубина, диаметры колонн труб, тип водоприемной части, водоподъемника и оголовка скважины, а также порядок их опробования. Для всех водозаборов, существующих и проектируемых, необходимо предусмотреть установки по обеззараживанию воды.

Проектом предлагается произвести специальные гидрогеологические изыскания с утверждением запасов пресных подземных вод, осуществить строительство артскважины в северо-восточной части х. Бутков, а также водопроводных сетей расчетного диаметра по улице Раздольная протяженностью 1,8 км.

В с. Верхнесвечниково, х. Егоро-Чернояровский, х. Калашников, х. Михайловка, х. Морозовский 2-й, п. Древние Курганы, х. Новомосковка, п. Теплые Ключи необходимо произвести реконструкцию и замену существующего водопровода, строительство новых сетей водоснабжения с целью закольцовки.

Водоснабжение х. Бакланов, х. Жиров, п. Орловская балка, п. Степной Кут предусматривается из индивидуальных колодцев.

Для предохранения имеющихся и проектируемых источников питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

При расчёте потребности воды на расчетный срок для муниципального образования Верхнесвечниковское сельское поселение на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности 1,1, а также с учётом климатических условий и динамики изменения численности населения (стабилизационный вариант развития).

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м3/сут , |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем q=230 л/сут. на человека по табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02-84*:

2020 год:

g=180л\сут на человека

2030 год:

g=210л\сут на человека

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды муниципального образования (п.2.1, табл.1, прим.4 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

# Qсут. max= К сут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут.max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84.

Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар 10 л/сек. в населенном пункте.

Потребный расход составит:

10 х 3 х36000  =  108 м³

1000

При возникновении пожара предусматривается его тушение из водопроводной сети за счет отключения водопотребления части жителей населенного пункта.

В соответствии с нормативными документами предусматривается установка пожарных гидрантов. Для нужд пожаротушения возможно дополнительно использовать открытые водоемы. Необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из поверхностных источников.

Среднесуточное удельное водопотребление на полив зеленых насаждений не учитываем, так как оно проводится, в основном, в весенне-летний период с использованием технической воды.

В населенных пунктах муниципального образования проектом предусматривается смешанная система водоснабжения, при которой снабжение населения водой будет осуществляться централизованной системой, а также через автономные скважины. Выбор варианта водоснабжения в каждом конкретном случае будет определен при разработке проекта планировки.

Данные по расходам воды жителями муниципального образования на первую очередь и расчетный срок приведены ниже в таблицах.

# Табл. 4.1.2.

# Расходы воды на первую очередь 2020 г.

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления, л/сут, К =1,1 | Максимальный суточный расход воды, м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | тыс. чел. | 1,641 | 180 | 324,9 |
| 2. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | тыс. м³/сут. | 15% | - | 48,7 |
| 3. | Нужды сельского хозяйства | тыс. м³/сут. | 10% |  | 32,5 |
| 4. | Неучтенные расходы | тыс. м³/сут. | 10% | - | 32,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 438,6 |

Максимальный суточный расход воды на первую очередь составит 438,6 м³/сутки.

Табл. 4.1.3.

# Расходы воды на расчетный срок 2030г.

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления, л/сут, К =1,1 | Максимальный суточный расход воды, м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | тыс. чел. | 1,519 | 210 | 351 |
| 2. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | тыс. м³/сут. | 15% | - | 52,65 |
| 3. | Нужды сельского хозяйства | тыс. м³/сут. | 10% |  | 35,1 |
| 4. | Неучтенные расходы | тыс. м³/сут. | 10% | - | 35,1 |
|  | Итого: |  |  |  | 473,9 |

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на расчетный срок составит 473,9 м³/сутки, где требуется вода питьевого качества.

С учетом мероприятий по ресурсосбережению максимальный суточный расход к 2030 году можно уменьшить до 402,8  м3/сут.

Проектом предполагается 100% обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой в расчетный срок. Для этого на существующих и проектируемых водозаборах необходимо предусмотреть станции обезжелезивания и умягчения воды.

Станции обезжелезивания удаляют из подземных вод лишнее железо, марганец, аммиак, сероводород, взвешенные вещества и растворённые газы. Системы умягчения воды используются для снижения ее жесткости для бытовых и промышленных нужд. Для регенерации систем умягчения используется концентрированный раствор поваренной соли.

Прокладку новых водопроводов предусматривается производить из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет.

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения Верхнесвечниковского сельского поселения, рельеф, изменение количества потребителей воды по состоянию на 2011г. для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

- В целях обеспечения населения новыми источниками питьевого водоснабжения начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории сельского поселения и приступить к строительству новых скважин (первая очередь).

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений (первая очередь).

- Разработка проектно-сметной документации на строительство новых сетей водоснабжения и новых скважин (первая очередь).

- Разработка проектно-сметной документации на строительство (установку) ВОС в районах существующих и проектируемых скважин (первая очередь).

- Строительство артскважины в северо-восточной части х. Бутков, а также водопроводных сетей расчетного диаметра по улице Раздольная протяженностью 1,8 км.

- Реконструкция и замена существующих водопроводных сетей, (протяженность 21 км) на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра, и сооружений в с. Верхнесвечниково, х. Егоро-Чернояровский, х. Калашников, х. Михайловка, х. Морозовский 2-й, п. Древние Курганы, х. Новомосковка, п. Теплые Ключи ( расчетный срок - перспектива)

- Водоснабжение х. Бакланов, х. Жиров, п. Орловская балка, п. Степной Кут предусматривается из индивидуальных колодцев.

- Строительство новых водопроводных сетей на территории Верхнесвечниковского СП общей протяженностью 20,2 км (расчетный срок - -перспектива)

- Оборудование охранных зон источников питьевого водоснабжения( первая очередь – расчетный срок).

- Установка водоочистных сооружений на водозаборах (первая очередь – расчетный срок).

- Для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные клапаны (расчетный срок).

- Предлагаемую генеральным планом схему расположения водопроводных сетей рекомендуется откорректировать специализированной организацией.

- Содействие поквартирной установке приборов учета водопотребления в целях рационального использования природных ресурсов.

Раздел 5. Комплексное развитие системы водоотведения

Существующее положение.

В Верхнесвечниковском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

Жилищный фонд, объекты социальной сферы, административные и общественные здания СП имеют выгребные ямы.

Использование населением выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, ухудшается экологическая обстановка и появляется возможность загрязнения подземных вод.

Отсутствие канализации в сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Проектные предложения.

Проектом планируется строительство автономных локальных очистных сооружений при административных, социальных объектах на группу зданий и использование индивидуальных систем канализации в жилом фонде Верхнесвечниковского СП.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Примерное устройство автономной системы очистки сточных вод различных производителей:

Локальные (автономные) очистные сооружения представляют собой емкость, разделенную перегородкой на два объема. Принцип действия установки основан на биологическом распаде органических веществ. Стоки после предварительной очистки в септике поступают через распределительную систему в первую камеру аэротенка, в которой происходит процесс принудительной аэрации, благодаря чему ускоряется биологический распад органических веществ. Для равномерного перемешивания потоков и подачи кислорода применяется наружный компрессор. Емкость такой камеры позволяет удерживать стоки в течение 20 часов.

Далее стоки поступают в другую часть аэротенка, где подвергаются окончательному насыщению кислородом благодаря дисковому диффузору. Эта камера выполняет также роль вторичного отстойника для развития микрофлоры и активного ила. Здесь стоки удерживаются в течение 16 часов. Такая конфигурация позволяет создавать аэробные и анаэробные процессы, тем самым способствуя полной нитрификации и денитрификации (распад).

Для защиты от попадания взвешенных частиц на выходе из устройства устанавливается оконечный фильтр, обеспечивающий частичную денитрификацию стоков. Количество циклов и длительность процессов полностью автоматизированы.

Примеры автономных систем канализации:

- энергонезависимая автономная канализация Sotralentz Epurbloc;

- энергозависимая канализация BIO-UNO (Франция);

- энергозависимая автономная канализация, Тверь;

- энергозависимая автономная канализация, Биокси.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Различием локальных КОС от индивидуальных канализационных очистных сооружений является то, что локальные КОС используются для отвода сточных вод от группы объектов канализования, а индивидуальная система очистки устанавливается для канализации одного объекта.

Основными объектами канализования в с. Верхнесвечниково и п. Теплые Ключи к 2020 году будут являться объекты социальной инфраструктуры, общественные здания, промышленные предприятия и жилые кварталы.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов стоков к 2020 году при 30%-ом охвате централизованной канализацией с. Верхнесвечниково и п. Теплые Ключи. Остальную часть жилого фонда СП предлагается канализовать с использованием индивидуальной автономной системы канализации.

# Табл. 5.1.1.

# Расчетные стоки на 2020 г.

| № п.п | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения, л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | т. чел. | 0,49 | 180 | 97 |
| 2. | Промышленность и иные объекты | м³\сут | Расчетное потребление воды -10% безвозвратные потери |  | 9,7 |
| 3. | Водоотведение иных объектов | м³\сут | Расчетное потребление воды -10% безвозвратные потери |  | 9,7 |
| 3. | Неучтенные расходы | м³\сут | 10% от всех расходов |  | 11,6 |
| 4. | Итого |  |  |  | 128 |

Общий объем канализационных стоков, отводимых на локальные очистные сооружения к 2020 году, составит 128 куб. м в сутки.

В хозяйственно-бытовую канализацию от группы объектов канализования помимо стоков от жилой застройки частично будут сбрасываться и производственные, а также стоки ливневых вод. Все загрязненные промышленные стоки предусматривается предварительно обрабатывать на автономных очистных сооружениях, предусматривающих нефтеуловители, пескоуловители или жироуловители, выбор которых зависит от вида производства.

После местной очистки производственные стоки принимаются в общую систему бытовой канализации. Жидкие отходы сельскохозяйственных ферм приему в систему канализации не подлежат.

При разработке ПКР в целях обеспечения населения объектами водоотведения предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений в с. Верхнесвечниково и п. Теплые Ключи(первая очередь).

- Резервирование земельных участков под строительство локальных очистных сооружений в канализуемых населенных пунктах (первая очередь).

- Строительство локальных КОС в с Верхнесвечниково(х. Егоро-Чернояровский) и п. Теплые Ключи (первая очередь).

- Строительство канализационных сетей в центральной части с. Верхнесвечниково протяженностью 2,9 км, п. Теплые Ключи протяженностью 0,9 км(первая очередь).

- Строительство индивидуальных систем канализации в остальных населенных пунктах СП (первая очередь)

- Предлагаемую генеральным планом схему расположения канализационных сетей и сооружений рекомендуется откорректировать специализированной организацией.

Раздел 6. Комплексное развитие системы электроснабжения

Организация, эксплуатирующая районные электросети – ПО СЭС «Ростовэнерго Кашарский РЭС». Вышестоящая организация – филиал ОАО «МРСК - Юга».

Источниками электроснабжения потребителей МО «Верхнесвечниковское сельское поселение», а также опорным центром  является электроподстанция 110/35/10 кВ ПС «Верхнесвечниковская».

В настоящее время энергоснабжение потребителей Верхнесвечниковского сельского поселения осуществляется по сетям 10 кВ от электроподстанции «Верхнесвечниковская», а так же от ПС соседних муниципальных образований. Питающая сеть 10 и 0,4 кВ выполнена воздушными линиями электропередач (ВЛ).

На некоторых участках опоры ВЛ требуют ремонта. Сеть ТП 10/0,4 кВ обеспечивает текущие нагрузки существующей жилой застройки.

Для понижения напряжения с 10 кВ до 0,4 кВ (380 В) на территории МО «Верхнесвечниковское СП» установлены  ТП и КТП разной мощности.

Износ линий электропередач и трансформаторных подстанций (ТП) за время эксплуатации составил порядка 70%.

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения всех населенных пунктов Верхнесвечниковского СП является инженерное оборудование 10/0,4 - морально устаревшее, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям, физическая усталость металлоконструкций, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие и энергоэффективные технологии.

В населенных пунктах МО необходимо строительство (установка) дополнительных ТП, КТП, реконструкция и модернизация действующих ВЛ 110, 35 кВ, ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ , строительство новых разводящих линий 10 кВ и 0,4 кВ. При росте энергопотребления на расчетный срок модернизация вышеуказанного оборудования станет необходимой.

В целях усовершенствования энергосистемы необходимым станет применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии (самонесущий изолированный провод), что значительно сократит потери и улучшит качество электроэнергии.

Проектные предложения.

Основная цель мероприятий – создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей МО «Верхнесвечниковское СП» путем реконструкции электрических сетей и организации уличного освещения, приобретение оборудования (распределительные щиты, современные трансформаторы, счётчики расхода электроэнергии, уличные фонари и др.).

Центром питания (ЦП) потребителей электроэнергии существующей застройки и проектируемых объектов нового строительства Верхнесвечниковского СП является ПС «Верхнесвечниковская» 110/35/10 кВ.

Проектом в МО «Верхнесвечниковское СП» планируется реконструкция и модернизация оборудования ПС «Верхнесвечниковская» 110/35/10 кВ, существующих участков ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ЛЭП 10 кВ и строительство новых линий электропередач 10 кВ, разводящих сетей с применением новых энергосберегающих технологий и современных материалов, строительство дополнительных и модернизация существующих трансформаторных подстанций (ТП) и КТП (металлических КТП на более безопасные и надежные в плане электроснабжения закрытые КТП).

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок» (квартир, коттеджей, микрорайонов, кварталов застройки и элементов распределительной сети), утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июля 1999 г. и «Нормативами градостроительного проектирования городских и сельских поселений Ростовской области». Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам укрупненный показатель удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки принят на расчётный срок для СП, не оборудованного стационарными электроплитами, 950 кВтч/чел. в год при числе часов использования максимума электрической нагрузки 4100 ч./год.

На первую очередь строительства норма удельного коммунально-бытового электропотребления принята 950 кВтч/чел. в год, число часов использования максимума электрической нагрузки 4100 ч./год, показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки 0,23 кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора включают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, рекламу, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (СНиП 2.07.01-93).

Таблица 6.1.1.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Верхнесвечниковское СП»

| № | Показатели | Ед.измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | Тыс. человек | 1,641 | 1,519 |
| 2 | Годовое электропотребление | Млн. кВт. час | 1,56 | 1,44 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 0,38 | 0,35 |

Электрические нагрузки предприятий МО «Верхнесвечниковское СП» приняты с учетом роста промышленного производства на первую очередь 5%, на перспективу 10 %.

Суммарные электрические нагрузки по МО  приведены в таблице 6.1.2.

# Таблица 6.1.2.

# Суммарные электрические нагрузки МО «ВерхнесвечниковскоеСП»

| № пп | Виды потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год. расход эл.энергии, млн. кВт час | Максим. эл. нагр., МВт | Год. расход эл.энергии, млн. кВт. час | Макс. эл. нагр., МВт |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 1,56 | 0,38 | 1,44 | 0,35 |
| 2 | Промышленность и приравненные к ней потребители | 0,078 | 0,019 | 0,144 | 0,035 |
|  | Итого | 1,638 | 0,399 | 1,584 | 0,385 |

Максимальная электрическая нагрузка МО «Верхнесвечниковское СП» на первую очередь равна 0,399 МВт, на расчетный срок составит 0,385 МВт.

На данный момент перебои в подаче электроэнергии потребителям не наблюдаются. В перспективе необходима реконструкция и модернизация существующего оборудования трансформаторных подстанций во всех населенных пунктах МО, физически и морально устаревшего, а также строительство дополнительных ТП в проектируемой жилой застройке населенных пунктов СП для бесперебойной подачи электроэнергии потребителям.

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация оборудования опорной ПС «Верхнесвечниковская» 110/35/10 кВ;

- реконструкция и модернизация изношенных ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ на территории МО;

- строительство безопасных и надежных ТП, КТП, с использованием современного энергосберегающего оборудования на территории поселения;

- перекладка ВЛ 10 кВ в населенных пунктах СП с выносом за пределы жилых кварталов и размещением вдоль основных улиц и проездов с соблюдением охранных зон воздушных линий электропередачи;

- прокладка ВЛ 10 кВ по всему МО при освоении новых земельных участков в целях жилищного, гражданского и промышленного строительства, с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;

- для освещения улиц в населенных пунктах МО «Верхнесвечниковское СП» планируется строительство разводящих сетей освещения с применением новых энергосберегающих технологий с присоединением данных сетей к действующим и проектируемым  ТП, а также  ПС110/35/10 кВ на территории СП;

- применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии (самонесущий изолированный провод), что значительно сократит потери и улучшит качество электроэнергии.

МО «Верхнесвечниковское СП» рекомендуется заказать в специализированной проектной организации корректировку схемы существующей сети110 кВ,  35 кВ,  10 кВ с указанием ТП и КТП, требующих реконструкции и мест установки, строительства новых современных ЛЭП 10 кВ, ТП с учётом проектных решений части генерального плана.

Раздел 7. Сети связи.

В настоящее время развитие средств связи является наиболее динамично развивающейся отраслью на территории Ростовской области. Территория Верхнесвечниковского СП является тем редким исключением, где населенные пункты находятся вне зоны уверенного приема операторов сотовой связи.

Комплекс коммуникаций сельского поселения представлен практически всеми основными видами связи: почтовой, телеграфной, факсимильной, компьютерной и др.

В настоящее время в поселении работает 3 почтовых отделения: в п. Теплые Ключи, с. Верхнесвечниково и х. Калашников, оказывающих услуги населению в области связи.

На протяжении последних лет территория поселения в силу своей удаленности не осваивается основными сотовыми операторами России. В настоящее время свои услуги жителям населенных пунктов Верхнесвечниковского сельского поселения предоставляет только оператор мобильной связи – Мегафон. Часть территории СП находится в зоне приема данного сотового оператора.

Также в сельском поселении имеется 150 номеров проводной телефонной связи, все они сосредоточены в п. Теплые Ключи, с. Верхнесвечниково и х. Калашников.

Проектом в расчетный срок предлагается способствовать дальнейшему освоению территории СП объектами, обеспечивающих стабильный доступ населения к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.

Количество абонентов стационарной проводной связи к 2020 году может вырасти на 100-500% или стабилизироваться на существующем уровне и даже уменьшиться в зависимости от проводимой тарифной политики операторов сотовой и проводной связи. Предлагается до 2030 года установить не менее 2-х дополнительных универсальных таксофонов, обеспечивающих доступ к международной, междугородней и местной связи.

Предполагается, что до 2020 года охват населения муниципального образования телевизионным вещанием 6-ти и более программ достигнет 100% и существенно увеличится количество принимаемых телепрограмм при условии установки дополнительных передающих устройств, а также переход на цифровое вещание. Радиовещание в расчетный период будет представлено беспроводными каналами различного уровня. Для нужд ГО и ЧС необходимо предусмотреть прямой выход в эфир для работы системы оповещения населения.

Учитывая стремительное развитие средств передачи данных и телематических услуг сети Интернет, предполагается достижение обеспеченности доступа к сети не менее 70% семей, 90% хозяйствующих субъектов и юридических лиц к 2020 году. Продолжится выход на рынок информационных услуг новых хозяйствующих субъектов, предлагающих широкий спектр услуг в области связи и телекоммуникаций.

Основные показатели по всему поселению в целом представлены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение 2010г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество номеров проводной телефонной связи | Шт. | 150 | 150 |
| 2. | Телефонная плотность фиксированной связи | номеров на 100 чел. | 8,6 | 9,9 |
| 3. | Уровень цифровизации местной телефонной связи | % | 100 | 100 |
| 4. | Проникновение подвижной связи | АУ/на 100чел. | 47* | 125* |
| 5. | Количество таксофонов | Шт. | 8 | 10* |
| 6. | Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет | Ед. | 3 | 3 |
| 7. | Количество отделений почтовой связи | Ед. | 3 | 3* |
| 8. | Количество операторов мобильной связи | Ед. | 1 | 4 |

*- определено оценочно

Раздел 8. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Верхнесвечниковское сельское поселение»

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Сумма финансирования всего (тыс.руб.): | Источник финансирования | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | План до 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Теплоснабжение всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | строительство современных, маломощных, экономичных, тепло-энергоэффективных автоматизированных блочно-модульных котельных |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 2 | Газоснабжение всего, в том числе: |  |  | Внебюджетные средства | - | - | - |  |
| 2.1 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления на территории МО «Верхнесвечниковское СП» | 22,6 км |  | Внебюджетные средства | - | - | - | 0 |
| 2.2 | содействие в строительстве участка межпоселкового газопровода высокого давления в юго-восточной части территории Верхнесвечниковского СП с подключением к проектируемому межпоселковому газопроводу высокого давления на территории Милютинского района в районе х. Новодмитриевский | 9,2 км. |  | Внебюджетные средства | - | - | - | 0 |
|  | Газификация с. Верхнесвечниково, х. Будков, х. Егоро-Чернояровский, х. Калашников, х. Михайловка, х. Морозовский 2-й (первая очередь) |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Газификация п. Древние Курганы, х. Новомосковка, п. Теплые Ключи (расчетный срок) |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Строительство газорегуляторных пунктов (ГРП), ШРП, газопроводов среднего и низкого давления на территории газифицируемых населенных пунктов; |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 3. | Водоснабжение всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство артскважины в северо-восточной части х. Бутков, а также водопроводных сетей расчетного диаметра по улице Раздольная. | 1,8 км |  | Местный и Областной бюджет |  |  |  |  |
| 3.2. | Реконструкция и замена существующих водопроводных сетей, на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра, и сооружений в с. Верхнесвечниково, х. Егоро-Чернояровский, х. Калашников, х. Михайловка, х. Морозовский 2-й, п. Древние Курганы, х. Новомосковка, п. Теплые Ключи. | 21 км |  | Местный и Областной бюджет |  |  |  |  |
| 3.3 | Строительство новых водопроводных сетей на территории Верхнесвечниковского СП | 20,2 км |  | Местный и Областной бюджет |  |  |  |  |
| 3.4 | Оборудование охранных зон источников питьевого водоснабжения |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 3.5 | Установка водоочистных сооружений на водозаборах |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 4. | Водоотведение всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство локальных КОС в с Верхнесвечниково (х. Егоро-Чернояровский) и п. Теплые Ключи . |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Строительство канализационных сетей в центральной части с. Верхнесвечниково и п. Теплые Ключи | 2,9 км 0,9 км |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 5. Строительство индивидуальных систем канализации в остальных населенных пунктах СП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерная подготовка всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Изготовление ПСД для расчистки и дноуглубления русла |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 4.15 | Расчистка и заглубление русла |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 5. | Электроснабжение всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт светоточек уличного освещения и замена ламп ДРЛ на светодиоды |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Реконструкция и модернизация оборудования опорной ПС «Верхнесвечниковская» 110/35/10 кВ; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Реконструкция и модернизация изношенных ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ на территории МО; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Строительство безопасных и надежных ТП, КТП, с использованием современного энергосберегающего оборудования на территории поселения; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Перекладка ВЛ 10 кВ в населенных пунктах СП с выносом за пределы жилых кварталов и размещением вдоль основных улиц и проездов с соблюдением охранных зон воздушных линий электропередачи; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Прокладка ВЛ 10 кВ по всему МО при освоении новых земельных участков в целях жилищного, гражданского и промышленного строительства, с применением энергосберегающих технологий и современных материалов; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Для освещения улиц в населенных пунктах МО «Верхнесвечниковское СП» планируется строительство разводящих сетей освещения с применением новых энергосберегающих технологий с присоединением данных сетей к действующим и проектируемым ТП, а также ПС110/35/10 кВ на территории СП; |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Верхнесвечниковское сельское поселение" является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Верхнесвечниковское сельское поселение" включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Верхнесвечниковское сельское поселение" предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Верхнесвечниковское сельское поселение" определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Верхнесвечниковское сельское поселение» и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования "Верхнесвечниковское сельское поселение"

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования "Верхнесвечниковское сельское поселение" без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

## Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Кашарского района органов местного самоуправления муниципального образования "Верхнесвечниковское сельское поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Верхнесвечниковское сельское поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования "Верхнесвечниковское сельское  поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления и утвержденного Главой муниципального образования «Верхнесвечниковское  сельское поселение» Кашарского района.

Согласованно:

Глава Верхнесвечниковского

сельского поселения									С. Ф. Демченко

Проект подготовил:

Ведущий специалист

по вопросам ЖКХ									Е. А. Осипова

# Text boxes

2729

2791

2495

2427

2282

2135

2024

1927

1896

1890

1852

1815

1752

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1991

1992

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

7,6

4.5

2,2

2,8

4,9

2,6

3,7

4,2

4,3

6,1

8,6

0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010